Тестер аккумуляторов DHC

Модель : BT900

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделий. Изображения в инструкции и на упаковочной коробке могут отличаться от реальных изделий, надписей на изделиях, а также цветом компонентов и аксессуаров.

Указания по безопасности:

ВНИМАНИЕ! Не разбирайте устройство. Не ремонтируйте его самостоятельно, берегите от падения и от попадания воды и иных жидкостей. Не допускайте работу под дождем. Подключайте устройство только к сети с допустимым уровнем напряжения. Не оставляйте устройство без внимания во время эксплуатации. Не эксплуатируйте устройство во взрывоопасных средах.

Хранить в недоступном для детей  месте!

Использовать устройство строго по назначению!

Запрещается использовать для удаления грязи растворители типа бензин, спирт, аммиачные растворы и т. п.

Ремонт устройства производить в сервисном центре уполномоченного представителя.

Условия хранения, перевозки, реализации:

Устройство подлежит транспортировке и реализации только в упаковке производителя, при температуре окружающей среды от -30℃ до +45℃ и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Утилизация: Утилизация изделия должна выполняться в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

ВАЖНО:

Тестеры применяются строго для тестирования аккумуляторных батарей (далее АКБ) следующих стандартов напряжения и с емкостью в следующих диапазонах:

Следует избегать эксплуатации устройства при неблагоприятных условиях окружающей среды. Неблагоприятные условия окружающей среды включают в себя: температуру окружающей среды выше 50°C, температуру окружающей среды ниже 15°C, наличие поблизости взрывоопасных газов, растворителей, паров, пыли и относительная влажность выше 80%.

Для продления срока службы устройства, храните его при комнатной температуре, при относительной влажности ниже 80%. Не бросайте и не ударяйте данное устройство.

Самостоятельный разбор устройства и/или модификация устройства недопустима, и снимает изделие с гарантии.

Техническое обслуживание, ремонт и регулировка устройства могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Используйте только оригинальные запасные части для ремонта устройства. Использование других запасных частей может привести к значительному материальному ущербу или травмам!

Если вы заметили любые повреждения устройства, не используйте его, обратитесь к производителю или его уполномоченному представителю

Устройство не является игрушкой. Оно не подходит для детей.

Не допускайте попадание влаги на устройство и присоединительные зажимы (капли воды, снег, дождь).

Аккумуляторы содержат некоторое количество кислоты, следует  избегать попадания кислоты на кожу или глаза. Используйте средства индивидуальной защиты при работе с аккумулятором. При работе вблизи свинцово-кислотного аккумулятора убедитесь, что рядом с вами находятся лица, готовые прийти вам на помощь. Имейте поблизости достаточное количество пресной воды и мыло на тот случай, если кислота аккумулятора попадёт вам в глаза или на кожу. Если кислота попала на кожу, промойте кожу мыльным раствором, затем водой, глаза следует промывать проточной водой.

Убедитесь что помещение, где вы собираетесь применять тестер, хорошо вентилируется для исключения скапливания взрывоопасных газов. Работа в непосредственной близости от свинцово-кислотной батареи опасна. При работе и в процессе зарядки аккумуляторные батареи выделяют незначительное количество взрывоопасных газов. Соблюдайте меры предосторожности и следуйте инструкциям производителей аккумуляторных батарей. Запрещено использовать искрообразующее оборудование, открытый огонь в помещении, где находятся аккумуляторы. Не курите во работы с аккумулятором!

Аккумулятор (далее - АКБ) не должен иметь повреждений. Клеммы аккумулятора и присоединительные зажимы тестера должны быть чистыми без следов окисления и коррозии. При подключении устройства к аккумуляторной батарее, убедитесь, что присоединительные зажимы крепко соединены с клеммами АКБ. Для получения наиболее точных результатов подключение тестера необходимо производить непосредственно к свинцовым контактам АКБ

Подключите к АКБ присоединительные зажимы тестера в следующем порядке : сначала черный зажим к отрицательной клемме аккумулятора, затем красный зажим к положительной клемме аккумулятора. Отключение  тестера следует проводить в обратном порядке.

Кнопка ENTER (далее везде означает: подтвердить /для перехода к следующему действию). Клавиши ▲\▼ предназначены для установки/изменения параметров. Значения YES/NO означают ДА/НЕТ.

*В некоторых моделях, в режиме основного меню отражается текущее напряжение, В (XX. XX), в памяти тестера сохраняются установленные вручную последние паспортные значения (тип АКБ, Стандарт и Величина стартового тока). Применение тестеров некоторых моделей (например BT238) невозможно если на экране отражаются символы: «HI» (напряжение тестируемой системы более 15,0 В); «Lo» (напряжение тестируемой системы менее 7,0 В); «---» (напряжение тестируемой системы нестабильно, зарядите/замените АКБ). Возникновение при подключении слов «CHECK CABLE» означает требование проверить подключение кабеля и зажимов.

Перед началом тестирования:

Если Вы тестируете АКБ в автомобиле сразу после поездки (IN-VEHICLE TEST), или тестируете АКБ сразу после зарядки, снимите поверхностный заряд с АКБ включив на 15 секунд дальний свет или подключите аналогичную нагрузку к АКБ на 15 секунд. В начале процедуры тестирования убедитесь, что выключено зажигание и все электрические потребители (эл. приборы и подсветка) тоже выключены. Для некоторых моделей необходимо вставить батарею тип CR2032 в тестер. Для моделей с принтером вставьте бумагу. Возникновение при подключении слов «CHECK CABLE» означает необходимость проверки соединений и контактов.

MAIN MENU:

| SYSTEM ANALYZER | Главный экран, для перехода к разделам меню пользуйтесь клавишами ▲\▼ |
| --- | --- |

| BATTERY TEST XX.XX V | Нажмите «ENTER» для перехода в режим тестирования АКБ вне автомобиля. |
| --- | --- |

| SYSTEM TEST XX.XX V | Нажмите «ENTER» для перехода в режим тестирования систем автомобиля. |
| --- | --- |

| IN-VEHICLE TEST XX.XX V | Нажмите «ENTER» для перехода в режим тестирования АКБ в автомобиле. |
| --- | --- |

| LANGUAGE SELECT | Нажмите «ENTER» для перехода в режим смены языка меню. |
| --- | --- |

| PRINT LAST RESULT | Нажмите «ENTER» для печати последних результатов теста. *функция присутствует не во всех моделях |
| --- | --- |

| TEST COUNTER | Нажмите «ENTER» для отображения количества проведенных тестов. *функция присутствует не во всех моделях |
| --- | --- |

| 2018/02/05 13:25:00 | Нажмите «ENTER» для установки времени и даты при помощи клавиш ▲\▼ *функция присутствует не во всех моделях |
| --- | --- |

| BRIGHTNESS | Нажмите «ENTER» для перехода в режим изменения яркости. |
| --- | --- |

| CUSTOMIZE | Нажмите «ENTER» для перехода в режим изменения пользовательских настроек. *функция присутствует не во всех моделях |
| --- | --- |

Тестирование АКБ вне автомобиля (BATTERY TEST)

| Нажмите «ENTER» для перехода в режим тестирования АКБ вне автомобиля. | BATTERY TEST XX.XX V |
| --- | --- |

Клавишами ▲\▼ установите тип АКБ  REGULAR/STD или START/STOP (EFB и AGM серий старт/стоп, опция отсутствует в модели BT238)

| REGULAR/STD |  | START/STOP |
| --- | --- | --- |

| Клавишами ▲\▼ уточните тип АКБ | BATTERY TYPE: AGM FLAT PLATE |
| --- | --- |

Нажмите ENTER для подтверждения и перехода к следующему пункту.

| Кнопками выбора ▲\▼ установите стандарт измерения стартового тока: EN, SAE(CCA), IEC, DIN, CA(MCA катера) | SELECT RATING: CCA/SAE |
| --- | --- |

Нажмите ENTER для подтверждения

| Кнопками выбора ▲\▼ установите величину стартового тока, заявленную производителем АКБ. (*Учитывайте диапазон разрешенных значений для вашей модели тестера согласно таблице в разделе «ВАЖНО» | SELECT CAPACITY: 560CCA/SAE |
| --- | --- |
| Кнопками выбора ▲\▼ выберите температурный режим. Температура среды выше 0 С ? ДА/НЕТ (YES/NO) | ABOVE 32°F/0°C? YES/NO |

Нажмите ENTER;

* Для возврата к предыдущему шагу меню

удерживайте кнопку ENTER приблизительно 2 секунды.

Предупреждение о наличии поверхностного заряда

Если Вы тестируете АКБ в автомобиле сразу после поездки (IN-VEHICLE TEST), или тестируете АКБ сразу после зарядки, снимите поверхностный заряд с АКБ включив на 15 секунд дальний свет или подключите аналогичную нагрузку к АКБ на 15 секунд.

Тестирование АКБ в автомобиле (IN VEHICLE TEST)

Есть поверхностный заряд

Включите дальний

свет на 15 сек

| SURFACE CHARGE IN VEHICLE? YES |  | TURN HEADLIGHTS ON FOR 15 SECS |
| --- | --- | --- |

Нет поверхностного заряда

Тестируем

| SURFACE CHARGE IN VEHICLE? NO |  | TESTING |
| --- | --- | --- |

| Тестер вернется в режим тестирования как только определит что поверхностный заряд устранен. | TESTING |
| --- | --- |

Тестирование происходит в течение нескольких сек.

| АКБ полностью заряжен? Кнопками ▲\▼ выберите ДА/НЕТ (YES/NO). Нажмите ENTER | IS BATTERY CHARGED? YES/NO |
| --- | --- |

По окончании тестирования на дисплее отразятся значения напряжения,

ССА (COLD CRANKING AMPS/ТОК ХОЛОДНОГО ЗАПУСКА),

внутреннего сопротивления, а также

SOH (РЕСУРС АКБ), SOC (УРОВЕНЬ ЗАРЯДА).

Пользуйтесь кнопками ◄ ► для чтения всех параметров

Результаты теста могут быть следующими:

| АКБ исправен уровень заряда в норме. | GOOD & PASS VOL: xx.xx V CCA: xxxx CCA/SAE IR: xx.xx mΩ |
| --- | --- |

| АКБ исправен, но требует зарядки. | GOOD & RECHARGE VOL: xx.xx V CCA: xxxx CCA/SAE IR: xx.xx mΩ |
| --- | --- |
| АКБ имеет уменьшенный ресурс. и может выйти из строя в экстремальных климатических условиях. Проверьте надежность фиксации клемм и исправность системы зарядки АКБ. | CAUTION VOL: xx.xx V CCA: xxxx CCA/SAE IR: xx.xx mΩ |
| Низкий заряд АКБ, тест невозможен, зарядите АКБ и повторите тест. | RECHARGE & RETEST VOL: xx.xx V CCA: xxxx CCA/SAE IR: xx.xx mΩ |
| АКБ неисправна, не держит заряд, требуется замена | BAD & REPLACE VOL: xx.xx V CCA: xxxx CCA/SAE IR: xx.xx mΩ |
| АКБ неисправна, короткое замыкание, требуется замена. | BAD CELL & REPLACE VOL: xx.xx V CCA: xxxx CCA/SAE IR: xx.xx mΩ |
| Ошибка! АКБ может быть неисправен. Проверьте ССА данного АКБ на соответствие возможностям тестера, надежность подключения тестера, возможно заряд АКБ слишком низкий. Устраните несоответствия и повторите тест, в случае повторения ошибки, замените АКБ. | LOAD ERROR |

Значения SOC и SOH можно просмотреть клавишами ▲\▼:

| GOOD & PASS SOC: xx.xx V ■■■■■■■■■□ 90% |  | GOOD & PASS SOH: xxxx CCA/SAE ■■■■■■■■■□ 90% |
| --- | --- | --- |

| Кнопками ◄ ► выберите нужно ли печатать результат теста. Нажмите ENTER | PRINT RESULT? YES/NO |
| --- | --- |
| При работе с напряжением 24 V результаты последнего тестирования сохраняются, однако напечатать их возможно только после подключения к системе питания 12 V и выбора в меню «YES» и «ENTER», выбор «NO» и «ENTER» возвращает в основное меню. | PRINT 24V SYSTEM RESULT? YES |

Нажмите ENTER для возвратав основное меню

Тестирование запуска автомобиля (SYSTEM TEST)

| Выберите раздел меню «SYSTEM TEST» | SYSTEM TEST xx.xx V |
| --- | --- |

| Убедитесь что, выключено зажигание и все электрические потребители (эл. приборы, в том числе радио, кондиционер, вентилятор, подогрев, фары, подсветка салона, габаритные огни и прочее. Запустите двигатель. | TURN OFF LOADS START ENGINE |
| --- | --- |

После запуска двигателя на дисплее отобразится один из результатов:

| Уровень напряжения в момент запуска двигателя в пределах нормы | CRANKING VOLTS xx.xx V NORMAL |
| --- | --- |

| Уровень напряжения в момент запуска двигателя в ниже нормы, проверьте исправность системы запуска. | CRANKING VOLTS xx.xx V LOW |
| --- | --- |

| Напряжение в момент запуска отсутствует. | CRANKING VOLTS NOT DETECTED |
| --- | --- |

Тестирование зрядки АКБ (CHARGING TEST)

Войдите в раздел тест зарядки.

Убедитесь что все электроприборы выключены

| PRESS ENTER FOR CHARGING TEST |  | MAKE SURE ALL LOADS ARE OFF |
| --- | --- | --- |

Нажмите ENTER. Результаты теста могут быть следующими:

| Слишком высокое напряжение от генератора в режиме холостого хода, проверьте все соединения и заземление. Если все контакты в норме, замените элемент регулирующий напряжение бортовой сети. Для большинства автомобилей напряжение бортовой сети должно находиться в пределах 14.7 V+/- 0.05. | ALT. IDLE VOLTS xx.xx V HIGH |
| --- | --- |
| Напряжение в режиме холостого хода в пределах нормы. | ALT. IDLE VOLTS xx.xx V NORMAL |
| Слишком низкое напряжение от генератора в режиме холостого хода, проверьте ремень генератора, все соединения и заземление Если все контакты в норме, замените элемент регулирующий напряжение бортовой сети. | ALT. IDLE VOLTS xx.xx V LOW |
| Включите все электрические потребители (фары, габаритные огни, вентилятор в режиме max обдува, радио, подогрев сидений, прочее). Не используйте циклические нагрузки, такие как кондиционер и стеклоочистители. Нажмите ENTER. | TURN ON LOADS PRESS ENTER |
| Установите и поддерживайте 15 сек. обороты двигателя на уровне 2500 об/мин. | RUN ENGINE UP TO 2500RPM 15 SEC |

Нажмите ENTER, чтобы зафиксировать колебания напряжения, выдаваемого системой автомобиля для зарядки АКБ.

Результаты теста могут быть следующими:

| Диодный мост исправен. | RIPPLE DETECTED xx.xx V NORMAL |
| --- | --- |

| Колебание параметров в системе не выявлено. Нажмите ENTER | NO RIPPLE DETECT PRESS ENTER |
| --- | --- |

| Напряжение не стабильно / выше нормы, диодный мост неисправен или имеется повреждение стартера, проверьте также ремень генератора. | RIPPLE DETECTED xx.xx V HIGH |
| --- | --- |

Включите все электрические потребители (фары, габаритные огни, вентилятор в режиме max обдува, радио, подогрев сидений, стекла, прочее). Не используйте циклические нагрузки, такие как кондиционер и стеклоочистители.

Нажмите ENTER. Результаты теста могут быть следующими:

| Слишком высокое напряжение от генератора в режиме холостого хода под нагрузкой, проверьте все соединения и заземление. Если все контакты в норме, замените элемент регулирующий напряжение бортовой сети. | ALT. LOAD VOLTS xx.xx V HIGH |
| --- | --- |
| Слишком низкое напряжение от генератора в режиме холостого хода под нагрузкой, проверьте все соединения и ремень генератора. Если все контакты в норме, замените элемент регулирующий напряжение бортовой сети. | ALT. LOAD VOLTS xx.xx V LOW |
| Напряжение при включенной нагрузке в пределах нормы. | ALT. LOAD VOLTS xx.xx V NORMAL |
| Тест окончен. Нажмите ENTER. Выключите все электроприборы, заглушите двигатель. | TEST OVER. TURN OFF LOADS & ENGINE |

| Напряжение под нагрузкой. Отклонение напряжения. | ALT. LOAD VOLTS xx.xx V NORMAL RIPPLE VOLTAGE xx.xx V NORMAL |
| --- | --- |

| Напряжение зарядки АКБ. Напряжение холостого хода. | CRANKING VOLTAGE xx.xx V NORMAL ALT. IDLE VOLTS xx.xx V NORMAL |
| --- | --- |

| Печатать результат? YES/NO (ДА/НЕТ) | PRINT RESULT? YES/NO |
| --- | --- |

Гарантия 2 года со дня продажи. Срок службы 4 года.

Дата изготовления указана на оборудовании в формате :

" D 109 12 0018-0001"   (109 – год в стандарте Тайвань, 12 - месяц, 0018-0001 - серийный номер.) Перевод года в григорианский формат делать по формуле: 1911+109=2020г.

Производитель: «DHC SPECIALTY CORP.», 7F, No.83, Chou Tzu St., Nei Hu, Taipei 11493, Тайвань.

Уполномоченный представитель: ООО «БС» 125190 г. Москва Ленинградский пр. 80/39 эт.2, пом. I, ком. 1 тел. +74994040484

Изготовлено: Тайвань.

Дополнительная информация

| *Отсек батареи мод. BT900 |  |
| --- | --- |

| *Установка бумаги в принтер мод. BT900 |  |
| --- | --- |