Обновление базы данных.

- Подключите прибор  кабелем USB (есть в комплекте) к порту USB компьютера.                                                                                                                                                                               ОС Windows определит прибор как USB-накопитель, где должна уже быть ранее установленная прошивка базы данных «edogdata.bin». Установка драйвера не требуется.

Если в приборе установлена карта памяти, то система определит два USB-накопителя.                     Во втором накопителе должна быть папка «DCIM» с видеофайлами, если на карту памяти ранее производилась запись. Во избежание путаницы рекомендуется карту памяти извлечь.

Примечание:

Если появилось сообщение: «Форматировать USB-накопитель», то нужно форматировать!

- На экране прибора отобразится сообщение: «Просмотреть записанные файлы».

- Скопируйте (замените) файл прошивки базы данных «edogdata.bin» в  USB-накопитель, где находится ранее установленная прошивка базы данных.

- Обновление завершено. Отключите устройство от USB порта ПК.