Тестер аккумуляторов DHC

Модель : BT1000HD

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделий. Изображения в инструкции и на упаковочной коробке могут отличаться от реальных изделий, надписей на изделиях, а также цветом компонентов и аксессуаров.

Указания по безопасности:

ВНИМАНИЕ! Не разбирайте устройство. Не ремонтируйте его самостоятельно, берегите от падения и от попадания воды и иных жидкостей. Не допускайте работу под дождем. Подключайте устройство только к сети с допустимым уровнем напряжения. Не оставляйте устройство без внимания во время эксплуатации. Не эксплуатируйте устройство во взрывоопасных средах.

Хранить в недоступном для детей  месте!

Использовать устройство строго по назначению!

Запрещается использовать для удаления грязи растворители типа бензин, спирт, аммиачные растворы и т. п.

Ремонт устройства производить в сервисном центре уполномоченного представителя.

Условия хранения, перевозки, реализации:

Устройство подлежит транспортировке и реализации только в упаковке производителя, при температуре окружающей среды от -30℃ до +45℃ и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Утилизация: Утилизация изделия должна выполняться в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

ВАЖНО:

Тестеры применяются строго для тестирования аккумуляторных батарей (далее АКБ) следующих стандартов напряжения и с емкостью в следующих диапазонах:

- Следует избегать эксплуатации устройства при неблагоприятных условиях окружающей среды. Неблагоприятные условия окружающей среды включают в себя: температуру окружающей среды выше 50°C, температуру окружающей среды ниже 15°C, наличие поблизости взрывоопасных газов, растворителей, паров, пыли и относительная влажность выше 80%.

- Для продления срока службы устройства, храните его при комнатной температуре, при относительной влажности ниже 80%. Не бросайте и не ударяйте данное устройство.

- Самостоятельный разбор устройства и/или модификация устройства недопустима, и снимает изделие с гарантии.

- Техническое обслуживание, ремонт и регулировка устройства могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Используйте только оригинальные запасные части для ремонта устройства. Использование других запасных частей может привести к значительному материальному ущербу или травмам!

- Если вы заметили любые повреждения устройства, не используйте его, обратитесь к производителю или его уполномоченному представителю

- Устройство не является игрушкой. Оно не подходит для детей.

- Не допускайте попадание влаги на устройство и присоединительные зажимы (капли воды, снег, дождь).

- Аккумуляторы содержат некоторое количество кислоты, следует  избегать попадания кислоты на кожу или глаза. Используйте средства индивидуальной защиты при работе с аккумулятором. При работе вблизи свинцово-кислотного аккумулятора убедитесь, что рядом с вами находятся лица, готовые прийти вам на помощь. Имейте поблизости достаточное количество пресной воды и мыло на тот случай, если кислота аккумулятора попадёт вам в глаза или на кожу. Если кислота попала на кожу, промойте кожу мыльным раствором, затем водой, глаза следует промывать проточной водой.

- Убедитесь что помещение, где вы собираетесь применять тестер, хорошо вентилируется для исключения скапливания взрывоопасных газов. Работа в непосредственной близости от свинцово-кислотной батареи опасна. При работе и в процессе зарядки аккумуляторные батареи выделяют незначительное количество взрывоопасных газов. Соблюдайте меры предосторожности и следуйте инструкциям производителей аккумуляторных батарей. Запрещено использовать искрообразующее оборудование, открытый огонь в помещении, где находятся аккумуляторы. Не курите во работы с аккумулятором!

- Аккумулятор (далее - АКБ) не должен иметь повреждений. Клеммы аккумулятора и присоединительные зажимы тестера должны быть чистыми без следов окисления и коррозии. При подключении устройства к аккумуляторной батарее, убедитесь, что присоединительные зажимы крепко соединены с клеммами АКБ. Для получения наиболее точных результатов подключение тестера необходимо производить непосредственно к свинцовым контактам АКБ

- Подключите к АКБ присоединительные зажимы тестера в следующем порядке : сначала черный зажим к отрицательной клемме аккумулятора, затем красный зажим к положительной клемме аккумулятора. Отключение  тестера следует проводить в обратном порядке.

-Кнопка ENTER (далее везде означает: подтвердить /для перехода к следующему действию). Клавиши ▲\▼ предназначены для установки/изменения параметров. Значения YES/NO означают ДА/НЕТ.

*В некоторых моделях, в режиме основного меню отражается текущее напряжение, В (XX. XX), в памяти тестера сохраняются установленные вручную последние паспортные значения (тип АКБ, Стандарт и Величина стартового тока). Применение тестеров некоторых моделей (например BT238) невозможно если на экране отражаются символы: «HI» (напряжение тестируемой системы более 15,0 В); «Lo» (напряжение тестируемой системы менее 7,0 В); «---» (напряжение тестируемой системы нестабильно, зарядите/замените АКБ). Возникновение при подключении слов «CHECK CABLE» означает требование проверить подключение кабеля и зажимов.

Перед началом тестирования:

Заглушите двигатель. Если Вы тестируете АКБ в автомобиле сразу после поездки (IN-VEHICLE TEST), или тестируете АКБ сразу после зарядки, снимите поверхностный заряд с АКБ включив на 15 секунд дальний свет или подключите аналогичную нагрузку к АКБ на 15 секунд. В начале процедуры тестирования убедитесь, что выключено зажигание и все электрические потребители (эл. приборы и подсветка) тоже выключены. Для некоторых моделей необходимо вставить батарею тип CR2032 или 6 штук 1.5V в тестер. Для моделей с принтером вставьте бумагу. Возникновение при подключении слов «CHECK CABLE»

MAIN MENU:

| SYSTEM ANALYZER | Главный экран, для перехода к разделам меню пользуйтесь клавишами ▲\▼ |
| --- | --- |

| BATTERY TEST XX.XX V | Нажмите «ENTER» для перехода в режим тестирования АКБ вне автомобиля. |
| --- | --- |

| SYSTEM TEST XX.XX V | Нажмите «ENTER» для перехода в режим тестирования систем автомобиля. |
| --- | --- |

| IN-VEHICLE TEST XX.XX V | Нажмите «ENTER» для перехода в режим тестирования АКБ в автомобиле. |
| --- | --- |

| LANGUAGE SELECT | Нажмите «ENTER» для перехода в режим смены языка меню. |
| --- | --- |

| PRINT LAST RESULT | Нажмите «ENTER» для печати последних результатов теста. *функция присутствует не во всех моделях |
| --- | --- |
| TEST COUNTER | Нажмите «ENTER» для отображения количества проведенных тестов. *функция присутствует не во всех моделях |

| 2018/02/05 13:25:00 | Нажмите «ENTER» для установки времени и даты при помощи клавиш ▲\▼ *функция присутствует не во всех моделях |
| --- | --- |

| BRIGHTNESS | Нажмите «ENTER» для перехода в режим изменения яркости. *функция присутствует не во всех моделях |
| --- | --- |

| CUSTOMIZE | Нажмите «ENTER» для перехода в режим изменения пользовательских настроек. *функция присутствует не во всех моделях |
| --- | --- |

Тестирование АКБ вне автомобиля (BATTERY TEST)

| Нажмите «ENTER» для перехода в режим тестирования АКБ вне автомобиля. | BATTERY TEST XX.XX V |
| --- | --- |

Клавишами ▲\▼ установите тип измерений 6V/12V или блок 24V (12V+12V) *функция тестирования двух АКБ по 12V, соедененных последовательно присутствует не во всех моделях тестеров.

| 6/ 12 V Batt. Test |  | 24V Batt. Pcak Test |
| --- | --- | --- |

Тестирование АКБ стандарта 6V/12V

Клавишами ▲\▼ установите тип АКБ  REGULAR/STD или

START/STOP (EFB и AGM серий старт/стоп)

(*Опция отсутствует в модели BT238)

| REGULAR/STD |  | START/STOP |
| --- | --- | --- |

| Клавишами ▲\▼ уточните тип АКБ | BATTERY TYPE: AGM FLAT PLATE |
| --- | --- |

Нажмите ENTER для подтверждения и перехода к следующему пункту.

| Кнопками выбора ▲\▼ установите стандарт измерения стартового тока: EN, SAE(CCA), IEC, DIN, CA(MCA катера) | SELECT RATING: CCA/SAE |
| --- | --- |

Нажмите ENTER для подтверждения

| Кнопками выбора ▲\▼ установите величину стартового тока, заявленную производителем АКБ. (*Учитывайте диапазон разрешенных значений для вашей модели тестера согласно таблице в разделе «ВАЖНО» | SELECT CAPACITY: 560CCA/SAE |
| --- | --- |
| Кнопками выбора ▲\▼ выберите температурный режим. Температура среды выше 0 С ? ДА/НЕТ (YES/NO) | ABOVE 32°F/0°C? YES/NO |

Нажмите ENTER;

* Для возврата к предыдущему шагу меню

удерживайте кнопку ENTER приблизительно 2 секунды.

Предупреждение о наличии поверхностного заряда

Если Вы тестируете АКБ в автомобиле сразу после поездки (IN-VEHICLE TEST), или тестируете АКБ сразу после зарядки, снимите поверхностный заряд с АКБ включив на 15 секунд дальний свет или подключите аналогичную нагрузку к АКБ на 15 секунд.

Тестирование АКБ в автомобиле (IN VEHICLE TEST)

Есть поверхностный                      Включите дальний

заряд                                    свет на 15 сек

| SURFACE CHARGE IN VEHICLE? YES |  | TURN HEADLIGHTS ON FOR 15 SECS |
| --- | --- | --- |

Нет поверхностного заряда                 Тестируем

| SURFACE CHARGE IN VEHICLE? NO |  | TESTING |
| --- | --- | --- |

| Тестер вернется в режим тестирования как только определит что поверхностный заряд устранен. | TESTING |
| --- | --- |

Тестирование происходит в течение нескольких сек.

| АКБ полностью заряжен? Кнопками ▲\▼ выберите ДА/НЕТ (YES/NO). Нажмите ENTER | IS BATTERY CHARGED? YES/NO |
| --- | --- |

По окончании тестирования на дисплее отразятся значения напряжения,

ССА (COLD CRANKING AMPS/ТОК ХОЛОДНОГО ЗАПУСКА),

внутреннего сопротивления, а также

SOH (РЕСУРС АКБ), SOC (УРОВЕНЬ ЗАРЯДА).

Пользуйтесь кнопками ◄ ► для чтения всех параметров

Результаты теста могут быть следующими:

| АКБ исправен уровень заряда в норме. | GOOD & PASS VOL: xx.xx V CCA: xxxx CCA/SAE IR: xx.xx mΩ |
| --- | --- |

| АКБ исправен, но требует зарядки. | GOOD & RECHARGE VOL: xx.xx V CCA: xxxx CCA/SAE IR: xx.xx mΩ |
| --- | --- |
| АКБ имеет уменьшенный ресурс. и может выйти из строя в экстремальных климатических условиях. Проверьте надежность фиксации клемм и исправность системы зарядки АКБ. | CAUTION VOL: xx.xx V CCA: xxxx CCA/SAE IR: xx.xx mΩ |
| Низкий заряд АКБ, тест невозможен, зарядите АКБ и повторите тест. | RECHARGE & RETEST VOL: xx.xx V CCA: xxxx CCA/SAE IR: xx.xx mΩ |
| АКБ неисправна, не держит заряд, требуется замена | BAD & REPLACE VOL: xx.xx V CCA: xxxx CCA/SAE IR: xx.xx mΩ |
| АКБ неисправна, короткое замыкание, требуется замена. | BAD CELL & REPLACE VOL: xx.xx V CCA: xxxx CCA/SAE IR: xx.xx mΩ |
| Ошибка! АКБ может быть неисправен. Проверьте ССА данного АКБ на соответствие возможностям тестера, надежность подключения тестера, возможно заряд АКБ слишком низкий. Устраните несоответствия и повторите тест, в случае повторения ошибки, замените АКБ. | LOAD ERROR |

Значения SOC и SOH можно просмотреть клавишами ▲\▼:

| GOOD & PASS SOC: xx.xx V ■■■■■■■■■□ 90% |  | GOOD & PASS SOH: xxxx CCA/SAE ■■■■■■■■■□ 90% |
| --- | --- | --- |

| Нажмите ENTER для получения штрих-кода в котором зашифрованы результата теста. Код может быть расшифрован на компьютере после установки соответствующего програмного обеспечения. | CODE xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |
| Кнопками ◄ ► выберите нужно ли печатать результат теста. Нажмите ENTER | PRINT RESULT? YES/NO |

Нажмите ENTER для возврата в основное меню

Тестирование блока АКБ 24V (12V+12V)

| Подключите блок последовательно соедененных АКБ общим напряжением 24V | 24V BATT. PACK TEST |
| --- | --- |

| Подключите АКБ 1 в течение 15 сек. | CLAMP BATT. 1 |
| --- | --- |

Проведите стандартную процедуру тестирования АКБ чтобы завершить тест

| Подключите АКБ 2 в течение 15 сек. После окончания предыдущего теста | CLAMP BATT. 2 |
| --- | --- |

Проведите стандартную процедуру тестирования АКБ чтобы завершить тест

По окончании тестов АКБ 1 и 2 нажмите ENTER для просмотра результатов.

| BATT. 1 RESULT PRESS ENTER |  | BATT. 2 RESULT PRESS ENTER |
| --- | --- | --- |

| Кнопками ◄ ► выберите нужно ли печатать результат теста. Нажмите ENTER | PRINT RESULT? YES/NO |
| --- | --- |

Тестирование запуска автомобиля (SYSTEM TEST)

| Выберите раздел меню «SYSTEM TEST» | SYSTEM TEST xx.xx V |
| --- | --- |

| Убедитесь что, выключено зажигание и все электрические потребители (эл. приборы, в том числе радио, кондиционер, вентилятор, подогрев, фары, подсветка салона, габаритные огни и прочее. Запустите двигатель. | TURN OFF LOADS START ENGINE |
| --- | --- |

После запуска двигателя на дисплее отобразится один из результатов:

| Уровень напряжения в момент запуска двигателя в пределах нормы | CRANKING VOLTS xx.xx V NORMAL |
| --- | --- |

| Уровень напряжения в момент запуска двигателя в ниже нормы, проверьте исправность системы запуска. | CRANKING VOLTS xx.xx V LOW |
| --- | --- |

| Напряжение в момент запуска отсутствует. | CRANKING VOLTS NOT DETECTED |
| --- | --- |

Тестирование зрядки АКБ (CHARGING TEST)

Войдите в раздел тест зарядки.

Убедитесь что все электроприборы выключены

| PRESS ENTER FOR CHARGING TEST |  | MAKE SURE ALL LOADS ARE OFF |
| --- | --- | --- |

Нажмите ENTER. Результаты теста могут быть следующими:

| Слишком высокое напряжение от генератора в режиме холостого хода, проверьте все соединения и заземление. Если все контакты в норме, замените элемент регулирующий напряжение бортовой сети. *Для большинства автомобилей напряжение бортовой сети должно находиться в пределах 14.7 V+/- 0.05. | ALT. IDLE VOLTS xx.xx V HIGH |
| --- | --- |
| Напряжение в режиме холостого хода в пределах нормы. | ALT. IDLE VOLTS xx.xx V NORMAL |
| Слишком низкое напряжение от генератора в режиме холостого хода, проверьте ремень генератора, все соединения и заземление Если все контакты в норме, замените элемент регулирующий напряжение бортовой сети. | ALT. IDLE VOLTS xx.xx V LOW |
| Включите все электрические потребители (фары, габаритные огни, вентилятор в режиме max обдува, радио, подогрев сидений, прочее). Не используйте циклические нагрузки, такие как кондиционер и стеклоочистители. Нажмите ENTER. | TURN ON LOADS PRESS ENTER |
| Установите и поддерживайте 15 сек. обороты двигателя на уровне 2500 об/мин. | RUN ENGINE UP TO 2500RPM 15 SEC |

Нажмите ENTER, чтобы зафиксировать колебания напряжения, выдаваемого системой автомобиля для зарядки АКБ.

Результаты теста могут быть следующими:

| Диодный мост исправен. | RIPPLE DETECTED xx.xx V NORMAL |
| --- | --- |

| Колебание параметров в системе не выявлено. Нажмите ENTER | NO RIPPLE DETECT PRESS ENTER |
| --- | --- |

| Напряжение не стабильно / выше нормы, диодный мост неисправен или имеется повреждение стартера, проверьте также ремень генератора. | RIPPLE DETECTED xx.xx V HIGH |
| --- | --- |

Включите все электрические потребители (фары, габаритные огни, вентилятор в режиме max обдува, радио, подогрев сидений, стекла, прочее). Не используйте циклические нагрузки, такие как кондиционер и стеклоочистители.

Нажмите ENTER. Результаты теста могут быть следующими:

| Слишком высокое напряжение от генератора в режиме холостого хода под нагрузкой, проверьте все соединения и заземление. Если все контакты в норме, замените элемент регулирующий напряжение бортовой сети. | ALT. LOAD VOLTS xx.xx V HIGH |
| --- | --- |
| Слишком низкое напряжение от генератора в режиме холостого хода под нагрузкой, проверьте все соединения и ремень генератора. Если все контакты в норме, замените элемент регулирующий напряжение бортовой сети. | ALT. LOAD VOLTS xx.xx V LOW |
| Напряжение при включенной нагрузке в пределах нормы. | ALT. LOAD VOLTS xx.xx V NORMAL |
| Тест окончен. Нажмите ENTER. Выключите все электроприборы, заглушите двигатель. | TEST OVER. TURN OFF LOADS & ENGINE |

| Напряжение под нагрузкой. Отклонение напряжения. | ALT. LOAD VOLTS xx.xx V NORMAL RIPPLE VOLTAGE xx.xx V NORMAL |
| --- | --- |

| Напряжение зарядки АКБ. Напряжение холостого хода. | CRANKING VOLTAGE xx.xx V NORMAL ALT. IDLE VOLTS xx.xx V NORMAL |
| --- | --- |

| Печатать результат? YES/NO (ДА/НЕТ) | PRINT RESULT? YES/NO |
| --- | --- |

| *При работе с напряжением 24 V результаты последнего тестирования сохраняются, однако напечатать их возможно только после подключения к системе питания 12 V и выбора в меню «YES» и «ENTER», выбор «NO» и «ENTER» возвращает в основное меню. | PRINT 24V SYSTEM RESULT? YES |
| --- | --- |

Гарантия 2 года со дня продажи. Срок службы 4 года.

Дата изготовления указана на оборудовании в формате :

" D 109 12 0018-0001"   (109 – год в стандарте Тайвань, 12 - месяц, 0018-0001 - серийный номер.) Перевод года в григорианский формат делать по формуле: 1911+109=2020г.

Производитель: «DHC SPECIALTY CORP.», 7F, No.83, Chou Tzu St., Nei Hu, Taipei 11493, Тайвань.

Уполномоченный представитель: ООО «БС» 125190 г. Москва Ленинградский пр. 80/39 эт.2, пом. I, ком. 1 тел. +74994040484

Изготовлено: Тайвань.

Дополнительная информация:

| *Отсек батареи мод. BT900 |  |
| --- | --- |

| *Установка бумаги в принтер (на прим. мод. BT900) |  |
| --- | --- |