усилитель сотового сигнала

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Репитер Titan-900/1800 PRO

vegatel.ru/titan

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Назначение и возможности	3

2.	Техника безопасности	3

3.	Общая информация	3

3.1.	Установка репитера	3

3.2.	LED - индикация	4

3.3.	Ручная регулировка усиления	4

3.4.	Индикатор «ЭКРАНИРОВКА»	5

4.	Установка	5

4.1.	Общие правила	5

4.2.	Установка комнатной антенны	5

4.3.	Установка всепогодной/уличной антенны	6

4.4.	Выбор места установки всепогодной антенны	6

4.5.	Обеспечение электромагнитной развязки между антеннами	6

5.	Диагностика и устранение неисправностей	8

6.	Контактная информация о производителе	8

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку репитера Titan, предназначенного для усиления сотового сигнала в помещениях и придомовой территории. Для осуществления его правильной установки, функционирования и обеспечения безопасности, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Внимание! Производитель не несёт ответственность за возможный ущерб, прямо или косвенно понесённый вследствие использования репитера Titan.

Назначение и возможности

Мобильные устройства (сотовые телефоны, модемы и т.д.) соединяются с базовой станцией сотового оператора посредством беспроводной связи. Однако иногда на пути сигнала возникают препятствия в виде зданий, сооружений, гор, лесов и мобильные устройства получают слишком слабый сигнал или не получают его совсем. В этом случае качество связи заметно ухудшается или она пропадает совсем.

Репитер служит своего рода мостом между базовой станцией и мобильным устройством, обеспечивая между ними полнодуплексную связь. Репитер совместим со всеми сотовыми устройствами и поддерживает все сервисы (голос, SMS, MMS, WAP, доступ в Интернет и т.п.) в соответствии с набором услуг, которые предоставляют присутствующие в месте эксплуатации репитера сотовые операторы на рабочих частотах согласно паспорту изделия.

ВНИМАНИЕ! Качество работы репитера и зона покрытия напрямую зависят от качества сигнала базовой станции сотового оператора и правильности установки всего оборудования системы усиления. При этом важно понимать, что неправильное использование репитера может привести к его неисправности, ухудшению качества его работы, а также сбоям в работе базовых станций сотовых операторов. Ответственность за возможные проблемы при неправильной эксплуатации лежит на пользователе.

Техника безопасности

- Репитер необходимо использовать только по его назначению.

- Установка репитера и другого оборудования системы усиления сотового сигнала должна осуществляться только квалифицированным специалистом.

- Во избежание выхода репитера из строя, коммутация антенн и ВЧ-кабеля должна производиться только при выключенном питании.

- Напряжение источника питания репитера должно соответствовать указанному в паспорте изделия. Работы по прокладке электрической проводки к месту установки репитера должны выполняться квалифицированным специалистом.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать репитер, устанавливать или извлекать его комплектующие. Это может привести к необратимым повреждениям репитера.

- Ни в коем случае не устанавливайте репитер в непосредственной близости от отопительного оборудования, поскольку работающий репитер будет нагреваться.

- Запрещено накрывать репитер, поскольку это может повлиять на процесс теплоотвода, привести к перегреву репитера и, даже, выходу его из строя.

- Условия эксплуатации репитера должны соответствовать условиям эксплуатации, прописанным в паспорте изделия.

Общая информация

Репитер Titan-900/1800 PRO предназначен для усиления сотового сигнала (2G в стандарте GSM-900/1800) и мобильного интернета (4G в стандарте LTE1800) в зданиях. Для его функционирования необходимо установить и подключить всепогодную и комнатную антенны.

Пока Вы правильно не установите эти антенны, репитер не начнёт функционировать! Подробные технические характеристики оборудования читайте в Техпаспорте.

Место положение самого репитера не имеет значения. Главное, чтобы он находился внутри здания.

Установка репитера

Процедура установки репитера включает следующие действия:

- После выбора места монтажа репитера просверлите в стене отверстия и вставьте в них дюбели.

- Приложите крепление репитера к отверстиям и закрепите его саморезами.

- Используя отвёртку и прилагающиеся винты, закрепите втору часть крепления на репитере.

- Закрепите репитер на крепление.

- Подключите ВЧ-кабели от всепогодной и комнатных антенн, а также шнур электропитания в соответствующие разъемы репитера.

- Убедитесь, что все оборудование системы усиления сотового сигнала установлено и подключено корректно.

- Проделав все вышеописанные шаги, включите репитер в розетку и проверьте, заработал ли он.

Внимание! Не подавайте питание на устройства системы усиления сотового сигнала пока не убедитесь, что всепогодная и комнатная антенна установлены правильно. Это может привести к выходу репитера из строя.

LED - индикация

Индикатор «Перегрузка» показывает мощность входящего сигнала:

| Цвет индикатора | Значение индикатора «Перегрузка» |
| --- | --- |
| Зеленый | Индикатор горит - Репитер работает стабильно. |
| Зеленый мерцает | Индикатор мерцает – Входящий сигнал слишком сильный, работает автоматическая система регулировки усиления (АРУ). Репитер находится в легкой перегрузке (желательно задействовать аттенюаторы). |
| Красный | Произошло превышение мощности входящего сигнала. Следует отрегулировать мощность вручную, с помощью аттенюаторов на корпусе репитера. Внимание! Превышение мощности может быть следствием самовозбуждения, вызванного закольцовкой антенн. Нужно обязательно обеспечить достаточную электромагнитную «развязку» между всепогодной и комнатными антеннами (см. раздел 4. Установка). Индикатор при этом должен снова загореться зеленым в противном случае возможно ухудшение качества работы сотовой связи и выход репитера из строя. |
| Выключен | Репитер вышел из строя, выключен или отсутствует питание. |

Индикатор «Питание» – цветной LED-индикатор, который показывает состояние питания:

| Цвет индикатора | Значение индикатора «Питание» |
| --- | --- |
| Зеленый | Питание подается стабильно |
| Выключен | Репитер выключен или проблема в блоке питания |

Ручная регулировка усиления

В случае, когда автоматической регулировки недостаточно, в репитере предусмотрена возможность ручной подстройки уровня усиления с помощью аттенюаторов (волновых сопротивлений).

Аттенюаторы представлены в виде DIP-микропереключателей, номиналом 5дБ и 10дБ.

Переключатели разделены на группы: входящий сигнал DL (DownLink – от базовой станции к потребителю) и исходящий сигнал UL (UpLink – от потребителя к базовой станции)

Если автоматическая регулировка не справляется с мощностью входящего сигнала и индикатор ‘перегрузка’ начинает непрерывно моргать, меняя цвет с зелёного на красный – требуется ручная регулировка.

Переведите переключатель DL5 или DL10 в положение ON, если этого окажется недостаточно, то переведите в положение ON оба переключателя, в таком случае их значения суммируются. После настройки аттенюаторов группы DL, переведите переключатели группы UL на те же значения.

Индикатор «ЭКРАНИРОВКА»

При включении репитера в течение первой минуты происходит анализ качества экранировки между комнатной и всепогодной антеннами. При этом индикатор «ЭКРАНИРОВКА» моргает зелёным цветом. Если экранировка оказалась хорошей, то репитер начинает работать и индикатор «ЭКРАНИРОВКА» загорится ровным зелёным цветом. Если экранировка оказалась недостаточной, то репитер не включится. При этом индикатор «ЭКРАНИРОВКА» продолжит моргать или погаснет, если экранировка очень плохая.

Установка

Общие правила

- Не включайте репитер в розетку, пока не убедитесь, что всё оборудование подключено корректно и обеспечена необходимая электромагнитная развязка между всепогодной и комнатными антеннами.

- Перед запуском системы усиления сотового сигнала проверьте, правильно ли смонтированы ВЧ-разъёмы. Убедитесь, что у всех установленных устройств отсутствуют незадействованные разъёмы.

- Проверьте напряжение в электросети. Для качественной работы оборудования важно использовать только стабилизированное электропитание, согласно характеристикам, указанным в паспорте изделия.

- При расчёте схемы системы усиления сотового сигнала учитывайте затухание сигнала в ВЧ-кабеле и на делителях ВЧ-сигнала. Используйте только качественный кабель с нужными характеристиками.

Для работы репитера необходимо собрать систему усиления сотового сигнала, для этого понадобится следующее дополнительное оборудование:

- Всепогодную антенну, которая обеспечит связь репитера с базовыми станциями сотовых операторов.

- Комнатную антенну или сеть антенн, которые обеспечат связь репитера с абонентскими устройствами.

- Коаксиальный ВЧ кабель (50 Ом) и разъёмы (N-type или SMA согласно паспорту изделия) для подключения антенн к репитеру.

Кроме того, для создания системы усиления сотового сигнала могут понадобиться сплиттеры, ответвители, антенные усилители и бустеры. Все это оборудование вы можете найти среди ассортимента продукции VEGATEL.

Выбор необходимого дополнительного оборудования определяется качеством сигнала от базовой станции, конструкции здания и поставленной задачей. Поскольку репитер является частью высокочастотной системы связи, при выборе остальных ее составляющих в первую очередь следует обращать внимание на два параметра: частота и сопротивление. Все составляющие от антенн и разъемов, до делителей мощности и комбайнеров должны поддерживать частоту репитера. Так, если репитер работает на частоте 900/1800 МГц, все составляющие системы усиления сотового сигнала также должны поддерживать эту частоту. Если сопротивление репитера 50 Ом, то сопротивление всех комплектующих должно быть 50 Ом. Использование коаксиального кабеля с другим волновым сопротивлением повысит нагрузку на репитер и сократит срок его службы.

При установке оборудования системы усиления сотового сигнала необходимо:

- Ознакомиться с настоящей инструкцией перед началом установки или эксплуатации.

- Соблюдать правила техники безопасности.

- Понимать, что качество работы каждого устройства системы усиления сотового сигнала влияет на качество работы системы в целом.

Установка комнатной антенны

Комнатные антенны – передают усиленный сигнал от репитера. От расположения этих антенн зависит зона действия репитера внутри здания.

В простейшей системе используется одна комнатная антенна, которая подключается напрямую к репитеру. Такая антенна равномерно распределяет в пространстве всю энергию сигнала, поступающую от репитера. Форма зоны покрытия и радиус действия такой системы усиления определяется рядом факторов. Среди них можно выделить несколько наиболее значимых:

- Реальная выходная мощность репитера на частотах оператора, которого требуется усилить.

- Диаграмма направленности антенны.

- Материалы конструкции здания и/или иных объектов в зоне действия репитера.

- Местоположение антенны.

В случае, если необходимо обеспечить связью большую территорию, чем это может обеспечить одна антенна, создаётся сеть комнатных антенн. При этом комнатные антенны соединяются с репитером посредством коаксиального кабеля (обычно 50 Ом). Создаваемая репитером выходная мощность распределяется посредством ВЧ-сплиттеров или ответвителей. Такая сеть может насчитывать до нескольких десятков комнатных антенн, которые в совокупности определяют рабочую зону репитера.

Установка всепогодной/уличной антенны

Всепогодная/уличная антенна предназначена для приёма и передачи информации на базовые станции сотовых операторов.

Мощность сигнала, который принимает и излучает установленная всепогодная/уличная антенна, напрямую влияет на и зону покрытия сотовой связью. Именно поэтому так важно правильно выбрать место ее расположения.

Выбор места установки всепогодной антенны

При выборе места установки всепогодной антенны следует с помощью мобильного телефона или специализированного прибора проверить наличие, уровень сигнала, а также рабочий частотный диапазон в предполагаемой зоне установки, а также выбрать место с максимальным уровнем сигнала. Всепогодную антенну рекомендуется устанавливать в таком месте, вблизи которого нет видимых преград для прохождения сигнала. Часто оптимальная производительность антенны может быть достигнута, если закрепить её на специальной мачте или кронштейне и направить её в сторону базовой станции оператора, у которого наименьший уровень сигнала в данном месте. Репитер усиливает всех операторов на его рабочих частотах. Поэтому при установке нужно учитывать, что максимальная выходная мощность определяется по оператору с самым сильным сигналом.

Внимание!

Если в прямой видимости у вас находится базовая станция сотового оператора, то необходимо устанавливать всепогодную антенну с противоположной стороны дома от базовой станции.

Обеспечение электромагнитной развязки между антеннами

Репитер представляет собой высокочувствительный двунаправленный СВЧ-усилитель сотового сигнала, поэтому при его установке нужно, чтобы всепогодная и комнатные антенны были хорошо изолированы друг от друга и не возникло самовозбуждения репитера. Чтобы на наглядном примере понять, что такое самовозбуждение, возьмите, к примеру, микрофон и громкоговоритель и поднесите их близко друг к другу – вы услышите очень сильный шум. Репитер будет работать бесперебойно только в том случае, если электромагнитная развязка между всепогодной и комнатной антенной не менее чем на 15 дБ больше, чем коэффициент усиления репитера. Например, если репитер увеличивает мощность сигнала на 55 дБ, то уровень электромагнитной «развязки» между всепогодной и комнатной антенной должен быть не менее 70 дБ. Если в конкретных условиях обеспечить такой уровень электромагнитной развязки посредством расстояния не представляется возможным, можно использовать с этой целью крышу здания или другие препятствия. Если в качестве такой преграды используется бетонная или кирпичная стена, при этом всепогодная и комнатная антенны направлены в разные стороны, то для выполнения требований по развязке будет достаточно расстояния между антеннами по вертикали в один лестничный пролет.

При установке всепогодной антенны следует учитывать следующие правила:

- Не устанавливать ее в дождь или во время грозы.

- В точности следовать инструкциям по сборке и установке антенны.

- Защитить все разъемы от попадания воды и влаги.

- Устанавливать ее как можно дальше от массивных металлических конструкций, высоковольтных кабелей и трансформаторов во избежание радиопомех.

- По возможности направлять антенну на открытую территорию и избегать её направления на близко стоящие препятствия (лес, высокое здание, возвышенности и т.п.).

- Избегать установки всепогодной антенны вблизи базовой станции сотового оператора.

При прокладке кабеля от уличной антенны к репитеру не допускайте резких перегибов и деформации кабеля. Помните, коаксиальный кабель является волноводом в радиодиапазоне, и его деформация может сильно снизить качество прохождения сигнала. Будьте аккуратны с ВЧ-разъемами, повреждённый разъем необходимо заменить. Повторная установка повреждённого разъёма может нарушить работу системы и даже вывести оборудование из строя.

Пример установки всепогодной панельной антенны

Пример установки всепогодной антенны типа «волновой канал» (антенна Яги)

Примеры правильной и неправильной установки всепогодной антенны

| Неправильная установка: 1 – Нельзя устанавливать антенну параллельно скату кровли. 2 – Ориентация антенны задана неправильно. Антенна должна быть расположена так, что её боковая плоскость ориентирована вертикально. 3 – Нельзя направлять всепогодную антенну в небо. Сотовый сигнал поступает от базовых станций, расположенных на земле. 4 – Установка всепогодной антенны внутри здания существенно ухудшает качество работы репитера. 5 – Для работы репитера необходимо правильно установить всепогодную и комнатную антенны. | Правильная установка: 6 – Всепогодная антенна располагается на вытяжной трубе. Это позволяет оптимальным образом настроить её на базовые станции сотовых операторов. Если крыша металлическая, то она будет являться хорошим экраном между комнатной и всепогодной антеннами. 7 – Антенна располагается на мачте. Это позволяет поднять антенну более высоко и получить более качественный входной сигнал. 8 – Антенна располагается на стене здания. Это наиболее удобный и быстрый способ установки всепогодной антенны. |
| --- | --- |

Диагностика и устранение неисправностей

Вопрос 1. Почему после установки оборудования по-прежнему нет сигнала сети?

Устранение неисправности:

- Проверьте, включен ли репитер и подключен ли его блок питания к сети.

- Проверьте соединение всепогодной антенны и репитера

- Убедитесь, что в месте установки уличной антенны присутствует сигнал оператора связи.

- Убедитесь, что всепогодная антенна установлена правильно.

- Проверьте соединение антенн с репитером.

- Убедитесь, что кабель соответствует требованиям системы и не имеет повреждений

- Убедитесь, что используемый вами репитер соответствует стандарту связи, реализованному оператором в вашем регионе.

Вопрос 2. Почему уровень сигнала остается низкий, особенно в удаленных от антенны частях помещения?

Устранение неисправности:

- Убедитесь, что всепогодная антенна повернута в правильном направлении.

- Проверьте, насколько мощный сигнал вне помещения.

- Проверьте качество соединений, всех составляющих системы.

- Измените местоположение всепогодной/комнатной антенны.

- Используйте дополнительную комнатную антенну.

- Используйте более мощный репитер или установите дополнительно к репитеру антенный усилитель и/или бустер.

Вопрос 3. Почему мощность сигнала «прыгает» даже после подключения репитера?

Устранение неисправности:

- Возможно, всепогодная и/или комнатные антенны находятся слишком близко друг к другу.

- Препятствия, а также изменения в атмосфере могут влиять на мощность и качество приходящего сигнала от базовой станции. Возможно следует переместить и/или поднять выше уличную антенну.

- Проверьте качество выполненных соединений.

Вопрос 4. Почему индикатор питания на репитере горит тускло?

Устранение неисправности:

- Проверьте, соответствует ли диапазон напряжения, указанный на блоке питания репитера, напряжению в вашей энергосистеме.

- Убедитесь, что репитер подключен к блоку питания правильно и надежно.

- Проверьте, не поврежден ли блок питания. Проверьте, соответствует ли уровень выходного напряжения уровню, указанному на блоке питания.

Вопрос 5. Почему сигнал Alarm (перегрузка) горит красным цветом?

Устранение неисправности:

- Возможно, всепогодная и/или комнатные антенны находятся слишком близко друг к другу.

- Возможно уровень сигнала, приходящий на всепогодную антенну слишком большой. Следует провести ручную регулировку усиления или установить дополнительный аттенюатор.

Контактная информация о производителе

Юридический адрес: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Гаршина, 9АК2

Сайт: www.vegatel.ru/titan

E-mail: info@vegatel.ru