Памятка по подбору ПЗУ для автомобилей

В режиме зарядки

На 1 батарею требуется зарядный ток, равный 1/10 емкости батареи. Например, емкость батареи «Жигулей» - 55Ач. Значит, требуется зарядный ток 5,5А.

Допускается одновременная зарядка нескольких батарей одинакового напряжения, одинаковой емкости и приблизительно одинаковой степени разряда путем параллельного подключения (минусовые полюса батарей соединяются вместе и подсоединяются к клемме «минус» ПЗУ, все плюсовые полюса аналогично к клемме «плюс»). При этом зарядный ток для одной батареи умножается на количество подключенных батарей. Так для одновременной зарядки 6 «жигулевских» батарей требуется устройство с максимальным током не менее 33А.

В режим запуска

Точной формулы расчета требуемого пускового тока ПЗУ не существует. Батарея автомобиля возьмет от ПЗУ ровно столько, сколько ей не хватает для запуска.

С понижением температуры способность батареи отдавать ток падает, а требуемая для проворачивания стартера сила тока растет.

Очень условно можно пользоваться следующими ориентирами (с учетом батареи хотя бы после 10-15 минутного оживления в режиме BOOST):

| Макс.стартовый ток | Бензиновый двигатель | Дизельный двигатель | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 150-200А | до 3,0л | - - - | Легковой автомобиль, минивэн |
| 300-400А | до 7,0л | до 4,5л | Микроавтобус, внедорожник |
| 500-600 | до 12,0л | до 9,0л | Автобус, небольшой грузовик |
| 600-800 | - - - | до 12,0л | Грузовик типа «Камаз» |
| 800-1000 | - - - | до 15,0л | Гусеничная техника |