Памятка по подбору ПЗУ для автомобилей

В режиме зарядки

На 1 батарею требуется зарядный ток, равный 1/10 емкости батареи. Например, емкость батареи «Жигулей» - 55Ач. Значит, требуется зарядный ток 5,5А.

Допускается одновременная зарядка нескольких батарей одинакового напряжения, одинаковой емкости и приблизительно одинаковой степени разряда путем параллельного подключения (минусовые полюса батарей соединяются вместе и подсоединяются к клемме «минус» ПЗУ, все плюсовые полюса аналогично к клемме «плюс»). При этом зарядный ток для одной батареи умножается на количество подключенных батарей. Так для одновременной зарядки 6 «жигулевских» батарей требуется устройство с максимальным током не менее 33А.

В режим запуска

Точной формулы расчета требуемого пускового тока ПЗУ не существует. Батарея автомобиля возьмет от ПЗУ ровно столько, сколько ей не хватает для запуска.

С понижением температуры способность батареи отдавать ток падает, а требуемая для проворачивания стартера сила тока растет.

Очень условно можно пользоваться следующими ориентирами:

- Бензиновый двигатель до 2,5л. – 150-200А

- Бензиновый двигатель до 4,0л, дизельный до 3,0л – 300-400А.

- Бензиновый двигатель до 10,0л, дизельный до 8,0л – 500-600А

- Дизельный двигатель до 12,0л – 800А

- Дизельный двигатель до 15,0л – 1000А.