ОКП   421598

О К Т И С  -  2

ИНДИКАТОР ОКТАНОВОГО ЧИСЛА

АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИНОВ

Руководство пользователя

2 0 0 8

2

ПАМЯТКА   ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

Прибор очень прост в применении и в этом Вы легко убедитесь. Отличие этого прибора от аналогичных в том, что им можно определять октановое число бензина в момент заправки бака автомобиля на АЗС.

Залив 5 - 10 л бензина в бак через измерительную трубку прибора, Вам предлагается подумать, заправлять автомобиль  на этой заправке еще или нет, если,  покупая АИ-95, прибор показал, например, 88,4. Наиболее вероятно, что на этой АЗС продается бензин, октановое число которого искусственно поднято октаноповышающими добавками. Автомобиль на таком бензине, конечно, заведется и поедет, но для двигателя это плохо.

Как показывает практика, приемлемым можно считать отклонение октанового числа бензина в пределах ±1,5 единицы от заявленного на АЗС.

Если Вы заправляетесь на одной и той же АЗС,  периодически проверяя бензин, Вы сможете легко убедиться либо в постоянстве его качества, либо обнаружить внезапное изменение свойств бензина.

11

Перед проведением калибровки пробы бензина и прибор необходимо выдержать в помещении с положительной температурой в течение 2-3 часов для выравнивания температур.

Калибровку желательно проводить при температуре 18 – 20 °С.

При проведении калибровки необходимо обязательно последовательно проходить все точки С 0, С 1, С 2, С 3. При случайном выключении прибора на любой стадии калибровку необходимо начинать заново.

При пользовании любым режимом работы прибора можно получить дополнительную информацию о процессе измерения. Для этого после нажатия на кнопку 5 и появления бегущей строки в средней части табло, нажать тонким предметом на кнопку 8 «КОРР». Появятся бегущие точки в нижней части табло. Далее, с интервалом 2-3 сек на табло выводятся:

•  октановое число бензина в условных числах;

•  температура бензина;

• октановое число бензина в условных числах с учетом температурной коррекции;

•  октановое число бензина по исследовательскому методу.

10

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Прибор поставляется изготовителем откалиброванным. Калибровка выполнена в заводских условиях по бензинам с известными октановыми числами.

Однако, из-за разного компонентного состава бензинов разных заводов-изготовителей прибор может давать некоторые отклонения в показаниях при определении октанового числа. В каждом регионе бензины продаются преимущественно одного определенного производителя и для получения более достоверных показаний иногда полезно провести повторную калибровку прибора по бензинам местного производителя с заранее известным октановым числом. В этом случае особое внимание следует обратить на качество проб известного бензина и достоверность информации об октановом числе бензина этих проб.

Для проведения калибровки острым предметом (шилом) на отсеке 1 в точке 9 проколоть переднюю панель и получить отверстие диаметром 1 мм. Через это отверстие открывается доступ к кнопке, переводящей прибор в режим калибровки. Тонким предметом нажать на кнопку 9, включить прибор кнопкой 5 «ВКЛ/ВЫКЛ» и отпустить кнопку 9. На цифровом табло 4 появится значение температуры чувствительного элемента и через 2-3 сек. появится сообщение С 0. Нажать и удерживать кнопку 9, после появления бегущей строки в средней части табло 4 отпустить кнопку 9. Пока строка «бежит» прибор анализирует состояние сухого чувствительного элемента и запоминает его, выводит на табло 4 условное число, характеризующее сухой чувствительный элемент. Через 2-3 сек. на табло появится сообщение С 1. Прибор готов к калибровке по бензину с октановым числом 80. Опустить трубку 3 чуть выше отметки 7 в емкость с бензином АИ-80, выдержать 30-50 сек. (для выравнивания температуры трубы и бензина), нажать и удерживать кнопку 9, после появления бегущей строки в средней части табло 4 отпустить кнопку 9. После исчезновения бегущей строки на табло 4 появится условное число, характеризующее бензин АИ-80. Через 2-3 сек. на табло 4 появится сообщение С 2. Прибор готов к калибровке по бензину с октановым числом 92. Повторить действия с прибором, как описано выше, но трубку 3 опустить в бензин АИ-92. Когда на табло 4 появится сообщение С 3, повторить действия с прибором, как описано выше, но трубку 3 опустить в бензин АИ-95. После запоминания параметров бензина АИ-95 прибор автоматически переходит в основной режим работы. Калибровка по бензину АИ-98 не проводится. Калибровочная кривая в этой точке строится расчетным путем. При проведении калибровки условные числа, выводимые на табло прибора для точек С 0, С 1, С 2, С 3 должны последовательно возрастать. Если этого не происходит, а бензины расположены в порядке АИ-80, АИ-92, АИ-95 для точек С 1, С 2, С 3 соответственно, следует взять другие бензины и еще раз обратить внимание на их действительное октановое число (а не то, что написано на бензоколонке).

Бензины, используемые для калибровки, должны быть одного производителя, неэтилированными, не содержать октаноповышающих добавок.

3

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор предназначен для определения октанового числа автомобильных бензинов марок АИ-80, АИ-92, АИ-95, АИ-98. Принцип действия прибора основан на зависимости диэлектрической проницаемости бензина от значения его октанового числа, измеренного исследовательским методом.

Прибор может работать как в проточном режиме во время заливки бензина в бак автомобиля на АЗС, так и в режиме погружения  в топливо.

По своей сути прибор является индикатором, дает владельцу первичную, предварительную информацию о качестве бензина, позволяет уберечь автомобиль от грубых ошибок при заправке, и НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для использования в качестве измерительного средства при возникновении спорных и конфликтных ситуаций относительно качества бензина на АЗС.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон определяемых октановых чисел | от 75 до 99,9 |
| --- | --- |
| Минимальный объем бензина, необходимый для определения октанового числа в проточном режиме | 5 - 10 л |
| Минимальный объем бензина, необходимый для определения октанового числа в режиме погружения | 80 мл |
| Время подготовки прибора к работе, сек | не более 15 |
| Напряжение питания (два элемента типа «АА») | 3В |
| Ток, потребляемый от элементов питания | не более 80 мА |
| Условия эксплуатации: - температура окружающей среды - влажность при 30°С, % | от +5°С до +40°С от 30 до 80 |
| Масса | не более 0,36 кг |

4

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

• Прибор - индикатор октанового числа  автомобильных

бензинов                                                                                       1 шт

• Инструкция по эксплуатации                                                   1 шт

• Комплект запасных уплотнителей                                           1 шт

• Футляр                                                                                        1 шт

4.  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прибором разрешается пользоваться на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, где исключается концентрация паров бензина.

При пользовании прибором ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

•  использовать совместно с прибором любые выносные источники электропитания.

•   производить замену внутренних источников питания во время контакта прибора с бензинами;

•   использовать прибор вблизи открытого огня.

После использования прибор необходимо несколько раз стряхнуть для удаления капель бензина с поверхности чувствительного элемента в измерительной трубке и убрать прибор в футляр.

Для промывки измерительной трубки не применять ацетон и другие аналогичные растворители.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Прибор выполнен в виде единого устройства (рис. 1), включающего три основных узла. Корпус состоит из отсека 1 с электрической частью и переходного отсека 2 с уплотнительными кольцами. В отсеке 2 закреплена измерительная трубка 3 с чувствительным элементом. Переходной отсек 2 и измерительная трубка 3 образуют канал, в котором находится или течет бензин, а в отсеке 1 находится электронная часть с цифровым табло 4 и элементы питания

9

• прибор должен использоваться только в соответствии с настоящим руководством;

• гарантия не распространяется на прибор, поврежденный в результате воздействия огня, неправильной эксплуатации, попадания внутрь прибора агрессивных жидкостей и воды.

Гарантия утрачивается и гарантийный ремонт не производится при наличии признаков постороннего вмешательства, нарушении заводского монтажа, проведения любого рода усовершенствований и доработок.

Неисправные детали, которые были заменены, являются собственностью предприятия-изготовителя.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание, а также замена вышедшего из строя прибора производится в течение гарантийного срока. По истечении гарантийного срока производится платный ремонт прибора.  Все претензии и предложения направлять по адресу: 600028, г. Владимир, ул. 19-й проезд, д. 1, а/я 12.

С правилами гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен, претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя __________________________

11. РЕГИСТРАЦИЯ  ПРОДАЖИ.

Индикатор октанового числа автомобильных бензинов «ОКТИС-2», зав. № ________________ соответствует техническим данным, приведенным в настоящем руководстве, выполняет свои функции, проверен изготовителем, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека.

Дата выпуска    «___»_______________ 20__г.

Подпись ответственного  лица  _________________________

Дата продажи   «___»_______________ 20__г.

Подпись продавца          _______________________________

Штамп торгующей организации                            м.п.

8

трубке 3 не пригоден к работе (попала металлическая стружка, пыль, капли воды, другие инородные предметы). Чувствительный элемент в измерительной трубке 3 промыть бензином, стряхнуть остатки капель, продуть воздухом, просушить. Промывку осуществлять при выключенном индикаторе многократным окунанием трубы в сосуд с бензином, уровень бензина должен быть выше отметки 7. После появления на цифровом табло 00.0 прибор готов к работе.

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Прибор необходимо хранить и транспортировать в заводском футляре с закрытой крышкой.

В местах хранения прибора не должно быть пыли, паров щелочей и кислот, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Транспортировка допускается любым видом транспорта.

При длительном (более 1 месяца) не использовании прибора, необходимо извлечь из него элементы питания.

Не оставляйте прибор под воздействием прямых солнечных лучей более 1 часа.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

И ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует замену прибора, пришедшего в негодность, в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии эксплуатации прибора в соответствии с руководством по эксплуатации. При покупке прибора требуйте заполнения раздела 11 (Регистрация продажи). Без оформления данного раздела или его неправильном заполнении претензии к качеству прибора не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Если в течение гарантийного срока в приборе обнаруживается дефект производственного происхождения, предприятие-изготовитель обязуется бесплатно устранить неполадки при соблюдении следующих условий:

5

Когда бензин попадает на чувствительный элемент в трубке 3, параметры элемента меняются, микропроцессор сравнивает их с данными, занесенными в память, и на цифровом табло 4 появляются цифры, соответствующие октановому числу бензина. Включается прибор однократным нажатием до фиксации на кнопку 5. Повторное нажатие на кнопку выключает прибор.

|  | Рис. 1 1- отсек с электрической частью 2 - отсек переходной с уплотнительными кольцами 3 - трубка измерительная 4 - табло цифровое 5 - кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ» 6 - крышка 7 - отметка уровня бензина 8 - кнопка корректировки режимов 9 - кнопка калибровки (недоступна) |  |
| --- | --- | --- |

6

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

• Снять крышку 6.

• Соблюдая полярность, вставить  два элемента питания (тип «АА»).

• Установить крышку на место и закрепить ее винтами.

• Нажать до фиксации кнопку 5 на отсеке 1.

В средней части цифрового табло 4 появится бегущая строка и, через некоторое время высветятся цифры 00.0. Прибор готов к работе.

После длительного (более 1 месяца) хранения необходимо проконтролировать состояние чувствительного элемента в трубке 3. Для этого нажать и удерживать тонким предметом кнопку 8 «КОРР», включить прибор кнопкой 5 «ВКЛ/ВЫКЛ» и отпустить кнопку 8 «КОРР». В верхней и нижней части цифрового табло 4 появятся две одновременно бегущие строки. Цикл контроля длится, пока бегущие строки девять раз проходят по табло. При этом состояние чувствительного элемента сравнивается с нормальным состоянием, занесенным в память прибора в заводских условиях. Далее появится сообщение d ═  и число, указывающее отклонение состояния чувствительного элемента от нормального в процентах. Если появляется сообщение d ═ ─, это означает, что отклонение отрицательное. Диапазон изменения d                                          составляет от +9% до -9%. Прибором рекомендуется пользоваться при значениях        равном нулю. При значениях  d от +9% до -9% чувствительный элемент загрязнен маслами, бензиновыми отложениями, прочими примесями, содержащимися особенно в низкокачественных бензинах. Чувствительный элемент промыть и просушить, как описано далее.

После завершения контроля состояния чувствительного элемента, прибор автоматически переходит в основной режим с одной бегущей строкой.

Если после установки элементов питания или при работе прибора на цифровом табло появится сообщение «РАЗ», то элементы питания заменить на другие.

7

7. РАБОТА С ПРИБОРОМ.

Прибор может работать в двух основных режимах:

•  режим протекания бензина по измерительной трубке 3;

•  режим погружения измерительной трубки 3 в емкость с бензином.

Для работы в режиме протекания вставить до упора «пистолет» бензоколонки в переходной отсек 2 через резиновые уплотнители. Вставить измерительную трубку 3 в горловину бензобака, нажать кнопку 5 на отсеке 1, регулятором напора бензина на «пистолете» добиться ровного течения бензина по трубке 3 без срабатывания отсечного клапана на «пистолете» бензоколонки. Бегущая строка в средней части табло 4 через какое-то время сменится цифрами, указывающими на октановое число бензина, протекающего через прибор. Первое показание в расчет не брать, дождаться двух-трех следующих. Остановить бензин, выключить прибор, снять его с «пистолета», стряхнуть, для удаления из трубки остатков бензина.

Этот режим дает возможность оперативного контроля бензина во время заправки. Присутствующие в протекающем бензине пузырьки воздуха могут несколько исказить полученный результат.

Для работы в режиме погружения, поместить измерительную трубку 3 вертикально или наклонно в емкость с бензином до уровня выше отметки 7. Нажать на кнопку 5 на отсеке 1. Убедиться в наличии бегущей строки в средней части табло и считать показания. Первое показание в расчет не брать, дождаться двух-трех следующих. Выключить прибор, извлечь его из бензина, стряхнуть для удаления из прибора остатков бензина.

После многократного появления величины октанового  числа табло гаснет, раздается прерывистый звуковой сигнал, напоминающий о том, что прибор необходимо выключить.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И  ИХ УСТРАНЕНИЕ.

Если вместо цифр 00.0 высветится неподвижная строка из трех элементов, это означает, что чувствительный элемент прибора засорен.

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ПРИМЕНЕНИЮ

# Как проверить качество бензина с помощью ОКТИС?

Для проверки качества бензина с помощью прибора ОКТИС-2достаточно вставить прибор в отверстие для заправки топлива автомобиля и воспользоваться оборудованием АЗС .

Залив 5 - 10 л бензина в бак через измерительную трубку прибора, Вы можете легко определить, целесообразно заправлять автомобиль на данной АЗС или нет. Например, если покупая бензин АИ-95, прибор показал, реальное октановое число 88,4, то на этой АЗС продается бензин, октановое число которого искусственно поднято октаноповышающими добавками. Такое топливо может оказать крайне негативное воздействие на топливную систему автомобиля и даже привести к выходу из строя отдельных узлов и агрегатов.

Как показывает практика, для нормального топлива, полученного в условиях нефтеперегонного завода, приемлемым можно считать отклонение октанового числа бензина в пределах ±1,5 единицы от заявленного на АЗС.

Если Вы заправляетесь на одной и той же АЗС, периодически проверяя бензин, Вы сможете легко убедиться либо в постоянстве его качества, либо обнаружить внезапное изменение свойств бензина.

Как проверить бензин, используя «ОКТИС-2»?

Вариант 1.

Место использование - АЗС

Метод использования - проточный

Алгоритм использования:

- вставить заправочный пистолет в измерительную трубку прибора

- включить прибор

- залить в бак 5-10 л бензина

- увидеть результат на экране прибора

- если отклонение октанового числа бензина в пределах ±1,5 единицы от заявленного на АЗС- можно продолжить заправку

- если отклонение больше ±1,5 единицы – имеет смысл воспользоваться услугами другой АЗС

Вариант 2.

Метод использования – погружение

Место использование - любое

Алгоритм использования:

- перелить бензин в любую удобную ёмкость объёмом больше 80 мл

- включить прибор

- погрузить прибор в бензин

- увидеть результат на экране прибора

- сделать выводы о целесообразности использования этой партии бензина

# Text boxes

Благодарим Вас за внимание к нашему прибору и перед его использованием рекомендуем прочитать в первую очередь разделы 1, 4, 6 и 7.